|  | Xn: Škodlivý N:Nebezpečný pre životné prostredie |
| --- | --- |

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY A SPOLOČNOSTI

Identifikácia výrobku: transparentná žltá kvapalina

Obchodný názov výrobku: DIAZIPOL G – koncentrovaný insekticíd

Zaradenie biocídneho výrobku: Prípravok na reguláciu živočíšnych škodcov. Insekticídy, akaricídy a iné prípravky na reguláciu iných článkonožcov.

Použitie: V uzavretých priestoroch na ničenie muchy domácej, bodavky a hmyzu žijúceho v úkrytoch, v otvorených priestranstvách na ničenie múch a mušiek. Pozri technický list prípravku.

Veľkosť balenia: 250 ml, 1 lit., 5 lit.

2. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Klasifikácia výrobku: Xn - Škodlivý. N - Nebezpečný pre životné prostredie.

R-vety

R10 – Horľavý.

R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu po kontakte s pokožkou.

R50/53  – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R65 – Škodlivý po požití – môže spôsobiť poškodenie pľúc.

Bod vzplanutia:

46oC - Horľavina

Nepriaznivé účinky na zdravie človeka: Po kontakte s pokožkou môže spôsobiť precitlivenosť, môže mať senzibilizujúci účinok, môže vyvolať alergickú reakciu, vdychovanie výparov môže dráždiť dýchacie cesty. Požitie väčšieho množstva môže byť škodlivé. Jedna z účinných látok, diazinón, je cholinesterázový inhibítor.

Nepriaznivé účinky na životné prostredie: Je veľmi jedovatý pre ryby, iné studenokrvné vodné živočíchy, včely a vtáky.

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH

Diazipol G je transparentná žltá kvapalina s nepríjemnou prenikavou vôňou, ktorá obsahuje cca 90% rozpúšťadla a emulzifikujúcich látok.

Cypermetrín je žltá viskózna kvapalina s charakteristickou vôňou.

Diazinón je olejovitá kvapalina jantárovej farby.

Tento produkt je považovaný za nebezpečný a obsahuje nebezpečné zložky.

| Zložka | Množstvo | CAS číslo / EINECS číslo / EC index | Klasifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cypermetrín (3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát | 5,0 % | 52315-07-8/607-433-00-X /257-842-9 | Xn; R20/22 Xi; R37/38 N; R43-50/53 S: (2-)24-36/37/39-60-61 |
| Diazinón | 7,5 % | 333-41-5 / 206-373-8 / 015-040-00-4 | Xn; R22 N; R50/53 S: (2-)24/25-60-61 |

4. Opatrenie prvej pomoci

Hlavná cesta expozície: Vdychovaním výparov. Po kontakte s očami a s pokožkou.

Príznaky expozície: Dermatitída, dráždenie očí, nosnej sliznice a dýchacích ciest. Hypersenzitívna reakcia s bronchiálnym záchvatom. Nevoľnosť, vracanie, závraty, bolesti hlavy. Je to acetylcholinesterázový inhibítor. Môže mať negatívny účinok na centrálnu nervovú sústavu. Pri vdýchnutí spôsobuje chemickú pneumóniu. Postihnutú osobu v bezvedomí udržujte v teple a v stabilizovanej polohe.

Prvá pomoc:

Vdýchnutie: Zabezpečte čerstvý vzduch. Zabezpečte vdychovanie kyslíka. Keď sa zastavilo dýchanie, vykonajte umelé dýchanie z úst do úst. Postihnutú osobu udržujte v teple a v pokoji. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Kontakt  s pokožkou: Odložte znečistený odev a obuv a dôkladne sa umyte mydlom a vodou. Pokožku nedrhnite. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Kontakt s očami: Oči ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody najmenej 15 minút a vyhľadajte ihneď lekárske ošetrenie.

Požitie: V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie, postihnutému nepodávajte nič, ani mlieko alebo olej. Keď sa zastavilo dýchanie, vykonajte umelé dýchanie z úst do úst. Postihnutú osobu udržujte v teple a v pokoji. Okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie a predložte etiketu prípravku. Nenechávajte postihnutého bez dozoru.

5. Protipožiarne opatrenia

V prípade požiaru sa môže uvoľňovať hustý, vysoko toxický dym a výpary.

Hasiace médium: Na hasenie používajte práškový a penový hasiaci prístroj alebo vodný postrek. Nehaste prúdom vody. Z okolia odstráňte všetok horľavý materiál, pohonné hmoty a pod.

Okolitý oheň: Na chladenie prehriatych kontajnerov používajte prúd studenej vody.

Špeciálne riziko expozície: Pri vysokej teplote sa môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka, bromovodík a iné bromidy).

Protipožiarna ochrana: Nevstupujte na územie požiaru bez vhodných osobných ochranných pracovných pomôcok. Ochrana dýchacích ciest je nevyhnutná - Používajte samostatný dýchací prístroj.

Špeciálne opatrenia: Venujte zvýšenú pozornosť požiarom chemického pôvodu. Dbajte  na to, aby sa voda použitá na hasenie nedostala do životného prostredia.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Personálna ochrana: Personál vybavte vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami – ochranný odev, obuv a okuliare, celotvárová ochranná maska s plynovým filtrom. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade rozliatia materiálu v uzavretom priestore zabezpečte dôkladné vetranie, prípadne ventiláciu. Používajte ochrannú masku dýchania so zabudovaným filtrom.

Ochrana prostredia: Zabráňte presakovaniu  prípravku do kanalizácie a povrchových vôd. Informujte miestne kompetentné orgány v prípade kontaminácie kanalizácie a povrchovej vody.

Rozliatie: Čo najrýchlejšie odstráňte rozliaty výrobok pomocou vhodných absorpčných materiálov – piesok, piliny. Kontaminované absorbenty likvidujte ako nebezpečný odpad. Keď sa nejedná o kontaminovanú pôdu, miesto očistite detergentom a opláchnite vodou. Vodu použitú na čistenie likvidujte v zmysle predpisov.

7. Zaobchádzanie a skladovanie

Bezpečnostné opatrenia počas

manipulácie:  Pred použitím preštudujte návod na použitie a etiketu. Prípravok neaplikujte na potraviny a kuchynské zariadenie. Pri otváraní a zatváraní nádoby prípravku buďte opatrný. Po zriedení s vodou použite prípravok do 12 hodín. Osoby prichádzajúce do styku s prípravkom musia byť vybavený vhodnými ochrannými pracovnými prostriedkami – ochranný odev, obuv, rukavice. Keď sa prípravok aplikuje vo forme postreku používajte ochrannú čiapku a ochrannú masku dýchania. Prípravok aplikujte v dobre vetraných miestnostiach. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V opačnom prípade opláchnite zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody. Počas aplikácie je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po aplikácii a pred jedlom si umyte ruky. Pri používaní prípravku dodržujte príslušné hygienické a bezpečnostné predpisy.

skladovania: Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom a dobre vetranom chladnom mieste. Výrobok nevystavujte svetlu, mrazu a teplotám nad 25°C. Skladujte v pôvodnom balení. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Čo najrýchlejšie odstráňte rozliaty výrobok pomocou vhodných absorpčných materiálov – piesok, piliny. Keď sa nejedná o kontaminovanú pôdu, miesto očistite detergentom a opláchnite vodou. Vodu použitú na čistenie likvidujte vhodným spôsobom.

8. Kontroly expozície a osobná ochrana

Osobná ochrana:

Ochrana dýchacích ciest: Ochranná maska s plynovým filtrom (EN140 A Filter).

Ochrana rúk: Rukavice z nitrilu.

Ochrana pokožky: Na zabránenie kontaminácie pokožky a odevu používajte vhodný ochranný odev a obuv. Po ukončení práce sa osprchujte a prezlečte.

Ochrana očí: Noste vhodné ochranné prostriedky na oči – bezpečnostné okuliare, štít.

Ochrana zažívacieho traktu: Počas manipulácie je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Priemyselná hygiena: Zabezpečte lokálne vetranie alebo nútenú centrálnu výmenu vzduchu, aby ste minimalizovali koncentráciu výparov v prostredí.

Expozičné limity pre pyretroidy (cypermetrín) v ovzduší: PK = 5 mg/m3 , MK = 20 mg/m3

PK - Priemerná koncentrácia vo vzduchu na jednu pracovnú zmenu, ktorá nemá škodlivý účinok na zdravie pracovníka

MK – maximálna povolená koncentrácia, povolená krátky čas za jednu pracovnú zmenu,

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo: kvapalné

Farba: číra žltá

Vôňa: štipľavá

pH: < 6 (1% vodný roztok)

Bod varu: údaj nie je k dispozícii

Teplota vzplanutia: 46 °C

Výbušnosť: údaj nie je k dispozícii

Tlak pár: údaj nie je k dispozícii

Hustota: 0,920  kg/l

Rozpustnosť: rozpustný v aromatických rozpúšťadlách. S vodou vytvára emulziu.

Distribučný koeficient n-oktanol/voda: údaj nie je k dispozícii

Viskozita: 10,5 cps (Brookfield)

10. Stabilita a reaktivita

Podmienky, ktorým sa treba vyhýbať: Neaplikujte produkt v miestnostiach kde je teplo a slabá ventilácia.

Materiály s kontaktom ktorých je potrebné zabrániť: polyetylén s nízkou hustotou. Produkt nesmie prísť do kontaktu s alkalickými látkami, ako napr. amoniak, uhličitan sodný, síran vápenatý, arzeničnan vápenatý.

Nebezpečné rozkladné zlúčeniny: Pri vysokých teplotách (250 oC) môže čistý Cypermetrín vytvárať kyanovodík v nízkej koncentrácii.

11. Toxikologické informácie

Príznaky otravy: Dermatitída, dráždenie očí, nosnej sliznice a dýchacích ciest, tŕpnutie tváre a úst. Hypersenzitívna reakcia s bronchiálnym záchvatom. Nevoľnosť, vracanie, závraty, bolesti hlavy. Je to acetylcholinesterázový inhibítor. Môže mať negatívny účinok na centrálnu nervovú sústavu. Pri vdýchnutí spôsobuje chemickú pneumóniu.

Odporúčanie ošetrujúcemu lekárovi:

- Podávajte Atropín až kým sa neobjavia príznaky atropinizácie. Monitorujte cyanózu. Podajte Pralidoxime.

- V prípade požitia vykonajte výplach žalúdka v závislosti od stavu vedomia.

- Podajte vodný roztok aktívneho uhlia, soľný roztok, roztok síranu sodného – laxatívum.

- Kontraindikácie: succinylcholín a iné cholinergické látky. Zabráňte inhalácii stimulantov.

- Liečte príznaky.

12. Ekologické informácie

Cypermetrín je vysoko toxický pre ryby a iné studenokrvné vodné stavovce.

48 hodín-LC50 – Daphnia magna: 0,15 µg/l – The Pesticide Manual 11th Ed.

Diazinón je toxický pre vtáky, včely, ryby a iné vodné bezstavovce.

Zabráňte kontaminácii povrchových vôd s prípravkom.

V pôde sa rozkladá na neškodné zlúčeniny ktoré sa zmiešajú so zložkami  pôdy. Po uplynutí 4-8 týždňov sa v pôde nachádza už len 1-5% pôvodného množstva cypermetrínu.

13. Informácie o zneškodňovaní

Manipulácia s odpadom: Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Odpad likvidujte bezpečne v zmysle miestnych predpisov. Zákaz opakovaného použitia obalu. Zákaz spálenia zvyškov produktu a obalu – uvoľňujú sa jedovaté plyny.

14. Informácie o preprave a doprave

Prípravok sa v zmysle ADR/RID, IMDG, IATA považuje za nebezpečný produkt.

Pomenovanie pri preprave Pyrethtorid + organofosfát, nehorľavý kvapalný pesticíd

UN číslo: 1993 (Iné identifikačné číslo: 2903, 3021)

ADR/RID: trieda 3, číslo nebezpečenstva 30, kód nebezpečenstva 3, skupina balenia III.

15. Regulačné informácie

Symboly:          N            Xn

R-vety:

R10 – Horľavý.

R20/22 – Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu po kontakte s pokožkou.

R50/53  – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R65 – Škodlivý po požití – môže spôsobiť poškodenie pľúc.

S-vety:

S2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13 – Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S23 – Nevdychujte výpary.

S24/25  – Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S28 – Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S36/37/39 – Noste vhodný ochranný odev a rukavice. Použite ochranu očí a tváre.

S45 – V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

S60 - Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad

S61 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

16. Ďalšie informácie

Zoznam ďalších R-viet (bod 3) :

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

Ďalšie informácie

Táto karta bezpečnostných údajov sa vzťahuje na dodaný produkt,  a charakterizuje produkt z hľadiska jeho bezpečného použitia, likvidácie, skladovania, prepravy a pod. V žiadnom prípade nenahrádza návod na použitie a technický list produktu.

Spotrebitelia sú sami zodpovední za riziká dané použitím prípravku. Výrobca ani dovozca v žiadnom prípade nie sú zodpovední za ujmy na zdraví a za finančné škody (spôsobené aj tretím osobám), ktoré sú spôsobené aplikáciou prípravku, nakoľko nemajú žiadny vplyv na použitie prípravku.

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe karty bezpečnostných údajov výrobcu zo dňa 04/05/2005.

Koniec dokumentu